## Slide 1
STABILISATION
DES ALIMENTS PAR TRAITEMENTS THERMIQUES
MANUEL DORNIER
L’institut Agro Montpellier

## Slide 2
Les points à retenir sont encadrés

## Slide 3: Plan du cours
Introduction
Cinétiques de destruction microbienne et notion de traitement équivalent
Notion de barème de traitement
Conduite et principales options technologiques
Effet sur la qualité et intérêt des traitements HTTC

## Slide 4
Introduction

## Slide 5
Stabilisation d’un aliment  maintenir + garantir qualité produit à un certain niveau pendant une durée définie (durée conservation)
Garantir l’innocuité de l’aliment
    Flores pathogènes et toxinogènes
Protéger le produit contre
    les dégradations microbiennes (flores d’altération)
    mais aussi biochimiques (enzymes endogènes)
Objectifs stabilisation
Salmonella sp.
Clostridium sp.
Saccharomyces
cerevisiae
Vibrio cholerae
Staphylococcus aureus
Aspergillus sp.
Lactococcus sp.

## Slide 6
Stratégies de stabilisation (mO)
Limitation/inhibition développement mO
Séparation physique des mO de l’aliment (liquides)
filtration stérilisante (≤ 0,45 mm), bactofugation
Destruction partielle ou totale mO
  Chauffage du produit à T > Tlétale (T > 60 °C pour Cvég, T > 100 °C pour spores thermorésistantes)
 dénaturation enzymes endogènes
 dégradations thermiques
  Autres procédés non-thermiques pour éviter dégradations qualité
      radiations électro-magnétiques (UV, lumière pulsée, ionisation g)
      champs électriques ou magnétiques pulsés
      pascalisation
      ultrasonication
      etc.
↓ T (réfrigération/congélation)
↓ aw (déshydratation, salage/sucrage)
↓ pH (acidification)
↓ O2 ↑ CO2 (flore aérobie stricte)
inhibiteurs chimiques

## Slide 7
Rappels définitions de base
Stabilisation thermique = association traitement par la chaleur + emballage hermétique (mO, gaz, eau) pour conservation à T > 0 °C
STERILISATION ≈ APPERTISATION
  Destruction de toutes les formes présentes (formes végétatives + toutes les spores)
  110 < T < 145 °C (vap. eau : 0,5 < P < 3 bar)
  N. APPERT ( 1810)
PASTEURISATION
  Destruction essentiellement des formes végétatives (+ spores thermosensibles)
  65 < T < 100 °C (Patm)
  L. PASTEUR ( 1864)
BLANCHIMENT (produits végétaux)
  Dénaturation enzymes endogènes (oxydases, hydrolases, etc.)
  Rôles secondaires sur mO + élimination air occlus + pré-cuisson

## Slide 8
Critère principal de choix = pH
pH < 4,3  développement spores pathogènes impossible
  Date de Durabilité Minimale (DDM) longue à T ambiante  pasteurisation
pH > 4,5  développement spores pathogènes possible
    Date de Durabilité Minimale (DDM) longue à T ambiante  stérilisation
    Date Limite de Consommation (DLC) courte à 4 °C  pasteurisation
4,3 < pH < 4,5  zone limite  acidification + pasteurisation
pH
7
4,5
2
Fruits
Légumes
Amylacés
Produits
animaux
PASTEURISATION
STERILISATION
DDM longue
à T ambiante
4,3
Produits
lactofermentés
DDM : A consommer de préférence avant le…
DLC : A consommer jusqu’au…
Sur emballage

## Slide 9
Cinétiques de destruction thermique
des micro-organismes
&
notion de traitement équivalent

## Slide 10
Allure des cinétiques isothermes
Modélisation N = f (t, T)
pour prévision et optimisation
Chart: t (min)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
T1 | 1000 | 860.708 | 740.8182 | 637.6282 | 548.8116 | 472.3666 | 406.5697 | 349.9377 | 301.1942 | 259.2403 | 223.1302 | 192.0499 | 165.2989 | 142.2741 | 122.4564 | 105.3992 | 90.718 | 78.0817 | 67.2055 | 57.8443 | 49.7871 | 42.8521 | 36.8832 | 31.7456 | 27.3237 | 23.5177 | 20.2419 | 17.4224 | 14.9956 | 12.9068 | 11.109 | 9.5616 | 8.2297 | 7.0834 | 6.0967 | 5.2475 | 4.5166 | 3.8875 | 3.346 | 2.8799 | 2.4788
T2 | 1000 | 778.8008 | 606.5307 | 472.3666 | 367.8794 | 286.5048 | 223.1302 | 173.7739 | 135.3353 | 105.3992 | 82.085 | 63.9279 | 49.7871 | 38.7742 | 30.1974 | 23.5177 | 18.3156 | 14.2642 | 11.109 | 8.6517 | 6.7379 | 5.2475 | 4.0868 | 3.1828 | 2.4788 | 1.9305 | 1.5034 | 1.1709 | 0.91188 | 0.71017 | 0.55308 | 0.43074 | 0.33546 | 0.26126 | 0.20347 | 0.15846 | 0.12341 | 0.096112 | 0.074852 | 0.058295 | 0.0454
T3 | 1000 | 606.5307 | 367.8794 | 223.1302 | 135.3353 | 82.085 | 49.7871 | 30.1974 | 18.3156 | 11.109 | 6.7379 | 4.0868 | 2.4788 | 1.5034 | 0.91188 | 0.55308 | 0.33546 | 0.20347 | 0.12341 | 0.074852 | 0.0454 | 0.027536 | 0.016702 | 0.01013 | 0.0061442 | 0.0037267 | 0.0022603 | 0.001371 | 0.00083153 | 0.00050435 | 0.0003059 | 0.00018554 | 0.00011254 | 6.8256e-05 | 4.1399e-05 | 2.511e-05 | 1.523e-05 | 9.2374e-06 | 5.6028e-06 | 3.3983e-06 | 2.0612e-06
T1
T2 > T1
T3 > T2
N0

## Slide 11
Modélisation des cinétiques
- kT3
- kT1
- kT2
à T constante : Ln(N/N0) inversement proportionnel à t  cinétique d’ordre 1
kT = constante de vitesse
[t-1]
f (T, mO, milieu)
IsoT

## Slide 12
Approche BALL/BIGELOW
log10 (N/N0)
t
0
-1
-2
-3
-4
-5
DT
DT = temps de réduction décimal à T [t]
= durée pour diviser par 10 la charge microbienne à T
isoT
C. Olin BALL

## Slide 13
T
log10t
n
n-1
z
Approche BALL/BIGELOW
Effet T
(courbes iso-létales)
z = facteur de température [T]
= augmentation de température qui permet de diviser
le temps de traitement par 10 (même N/N0)
l
t1/T1 et t2/T2
sont équivalents
log10DT
= augmentation de température qui permet de diviser
DT par 10

## Slide 14
DTr = f (mO, milieu)
z = f (mO)
Cinétiques de destruction thermique peuvent être caractérisées
par 2 paramètres
D70 °C (min) | D121,1 °C (min) | z (°C)
Formes végétatives et spores thermosensibles 0,1 – 1,0 | Spores thermorésistantes 0,1 – 5,0 | 4 - 18 le plus souvent proche de 10 °C
Approche BALL/BIGELOW

## Slide 15
tTr = durée équivalente du traitement en isotherme à Tr
  = valeur pasteurisatrice / stérilisatrice [t]
Facilite la comparaison des traitements en ramenant leur durée à une même température (Tr), constante
 traitement thermique, permet d’évaluer aisément l’effet sur les mO
  n = nombre de réductions décimales = - log10(N/N0) = tTr/DTr
 | Valeur pasteurisatrice | Valeur stérilisatrice
Tr (°C) | 65 ; 70 ; 93,3 (200 °F) | 121,1 (250 °F)
z (°C) | 6 à 10 | 10
Notation | Fz,Tr , Pz,Tr , P0 ou VP | Fz,Tr , F0 ou VS

## Slide 16
Calcul de la valeur pasteurisatrice / stérilisatrice
si T = cste. au cours du temps
si T variable, intégration numérique
(méthode des trapèzes)
Tc
point critique
sonde
ou
capteur embarqué
sur
boite témoin
t
En pratique
calculs à T > 60 °C pour VP
et à T > 100 °C pour VS
Dt = 1 min
Dt

## Slide 17
Valeurs stérilisatrices
  Bonnes pratiques industrielles pour sécurité ("stérilité industrielle") :
  12 D121,1 spores Clostridium botulinum
  0,1 < D121,1 C. botu. < 0,2 min  VS minimale = 2,4 min
  Mais le plus souvent nettement plus :
    →  spores mO altération plus thermorésistantes (Geobacillus stearothermophilus 2 < D121,1 < 5 min)
    → parfois effet cuisson recherché
  Choix VS dépend de la nature des mO présents et de l’aliment (thermorésistance) + N0
  Exemples : Asperges 3-4 min
        Champignons 6-15 min
        Haricots verts 5-8 min
        Petits pois 10-15 min
        Pâté de viande 5-10 min
Valeurs pasteurisatrices comprises entre 0,3 et 300 min
Gammes usuelles de F
Littérature / organismes spécialisés
ou
approche expérimentale
  avec Tr = 70 °C et z = 10 °C → 50 < P0 < 150 min
  avec Tr = 93,3 °C et z = 8,9 °C → 1,5 < P0 < 6,5 min
Exemple : jus de fruit pH ≤ 4

## Slide 18
Notion de barème

## Slide 19
Tc
Echauffement produit pas instantané car limité par vitesse des transferts de chaleur
  à travers emballage (conduction)
  dans le produit (conduction / convection)
Décalage important entre T et Tc
Milieu
chauffant
à T

## Slide 20
Palier milieu chauffant
Tbarème
tbarème
BAREME = couple T/t correspondant au palier de température du milieu chauffant (autoclave)
  Tbarème = température de consigne milieu chauffant
  tbarème = durée de maintien à la température de consigne
Valeurs opérationnelles pour la conduite du traitement thermique
CUT

## Slide 21
Un même barème peut conduire à des F ≠ (vitesses échauffement point critique ≠)
  taille et matériau contenant
  nature de l’aliment : propriétés thermophysiques, rhéologiques (liquide/pâteux/solide), hétérogénéité (particules / Xsolide)
  agitation (convection forcée dans liquide)
Le barème à appliquer pour atteindre une F cible augmente si
  taille contenant 
  viscosité 
  teneur et taille des solides  (produits hétérogènes)
Pour un couple aliment/contenant, quel barème pour atteindre F cible ?

## Slide 22
Conduite du traitement
et
principales options technologiques

## Slide 23
Conditionnement : chronologies possibles
T
t
Voie I
Avant traitement
Voie III
Après traitement
Voie II
Pendant traitement
Conditionnement à chaud
Réservé à pasteurisation
Chauffage en échangeur  produits transférables via pompe
Chauf. et refroid. en échangeurs
 produits transférables via pompe
Condt. aseptique
Classique en stérilisation
Limitation par transferts Q
Traitements HTTC
Autopasteurisation
Chauffage
Refroidissement
Palier
Appertisation

## Slide 24
Profils types de température
T
t
Voie I
Chauffage lent
Refroidissement lent
Voie II
Chauffage rapide
Refroidissement lent
Voie III
Chauffage rapide
Refroidissement rapide

## Slide 25
Conserves classiques (voie I)
Préparations
Lavage/désinfection
Remplissage
Fermeture
hermétique
Traitement
thermique
Etiquetage
Contrôles/stockage
Produits frais
Emballages
Produits stabilisés
Conditionnement

## Slide 26
Principaux types d’emballages
Métal
Boites conserve,
canettes,
coupelles/barquettes
Verre
Bocaux,
bouteilles
A base de polymères
Sachets souples, outres,
briques, berlingots,
bouteilles, coupelles/barquettes
Fe ou Al
Fermeture par sertissage
SiO2 + MOx (Na, Ca, etc.)
fermeture par capsulage
(bouchon couronne, pry-off)
ou vissage
(twist-off)
PE / PP / PET + autres (EvOH, PL, PEF, etc.)
matériaux composites multicouches fréquents
fermeture par thermoscellage

## Slide 27
Principaux types d’autoclaves (stérilisation)
Discontinus
  Verticaux : coût modéré / faible capacité
  Horizontaux : facilité chargement/déchargement
    Statiques
    Agités
Continus
  Hydrolock (ACB France) / Sterilmatic (FMC USA) / etc.
  Stérilisateurs hydrostatiques
Capacité
Elevée
jusqu’à
50 000 unités/h
Faible
Moyenne

## Slide 28
Autoclaves discontinus
verticaux
horizontaux

## Slide 29
Stérilisateurs continus
Hydrolock
Sterilmatic

## Slide 30
Effet sur la qualité
et
intérêt des traitements HTTC

## Slide 31
Impact traitement thermique sur qualité
Traitement à T > 50 °C  accélération / génération de réactions chimiques ou physico-chimiques pouvant modifier la qualité organoleptique ou nutritionnelle du produit
  Couleur : altération pigments présents / production nouveaux composés (BNE)
  Flaveur : modification profil aromatique (dégradation / néoformés), Maillard, etc.
  Texture : dénaturation protéines, gélatinisation amidon, dégradation parois, etc.
  Qualité nutritionnelle : dégradations vitamines, lysine, etc.
Pour la plupart des cinétiques : ordre 1 + approche Ball/Bigelow valide
Modélisation possible en utilisant une démarche similaire aux mO
  Dc(Tr) / zc
approche identique avec choix d’une Tréf
et
calcul du traitement équivalent à Tréf

## Slide 32
Effet sur micro-organismes (z)
Stérilisation (pH > 4,5) Tréf = 121,1 °C VS
Pasteurisation (pH < 4,3) Tréf = 70 °C VP
Effet sur qualité (zc)
Tréf = 100 °C
Valeur cuisatrice : VC
Notion de valeur cuisatrice

## Slide 33
Intérêt traitements HTTC
Pour micro-organismes
z voisin de 10
Pour couleur, vitamines, texture, etc. (qualité)
zc entre 20 et 80 °C (le plus souvent entre 25 et 30 °C)
zc > z
 limitation dégradations thermiques de la qualité du produit
en traitant le produit à
Haute Température pendant un Temps Court

## Slide 34
Schéma HTTC (voie III)
Tconsigne
Pasteurisation : 90-100 °C
Stérilisation : 130-150 °C
Chauffage
Pompe
Refroidissement
Conditionnement aseptique
Chambrage
Alimentation
Produit
Q
Q
Tconsigne
T0
Tconsigne
Tf
barème
sous pression si T > 100 °C
Produits liquides
Sans morceaux
Avec morceaux, si diamètre des morceaux < 2cm
Avec morceaux, si teneur en morceaux < 50%
Produits pompables

## Slide 37
Conditionnement aseptique en BIB ou emballages individuels
Vanne
remplissage
Poches plastique ou composite
Fût
Bags in box
Carton
Emballages individuels
Polyéthylène
PET
Tetra Pack